| GSM/ 3G Антенна 909 НАЗНАЧЕНИЕ Антенна предназначена в качестве усиливающей приемно-передающей антенны для радиотелефонов и систем сотовой связи и прочего оборудования работающая в частоте 850/900/1800/1900/2200 МГц. Использование антенны позволяет значительно повысить качество передаваемого и принимаемого сигнала и соответственно увеличить скорость приема-передачи данных, улучшить качество разговора. УСТАНОВКА Проверить, что оборудование, к которому будет подключаться антенна, выключено. Убедиться, что разъем установленный на кабеле антенны соответствует разъему на оборудовании. Подключить антенну при помощи разъема, установленного на кабеле антенны к оборудованию. Установить антенну вертикально. Включить оборудование. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GSM АНТЕННЫ 909 Рабочий диапазон частот 850/900/1800/1900/2200 МГц. Усиление 5,5 dB Cопротивление 50 Ом Поляризация вертикальная 5. К.С.В. <1,5:1 6. Максимальная входная мощность 20 ВТ 7. Размер (длина- высота) 25х193 8. Кабель RG-58 A/U , длина 2м 9. Тип разъема SMA, FME КОМПЛЕКТНОСТЬ В комплект поставки входят: 1. Антенна 2. Кронштейн 3. Кабель 4. Разъем УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Антенна предназначена для эксплуатации в диапазоне температур -35 до +50 градусов С. Не подвергать антенну ударам и механическому воздействию. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем правил установки и эксплуатации. Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. В случае обнаружения заводского дефекта антенна подлежит обмену. |
| --- | --- |