| Антенна «Антей-905» GSM врезная НАЗНАЧЕНИЕ Антенна предназначена в качестве усиливающей приемно-передающей антенны для радиотелефонов и систем сотовой связи и прочего оборудования работающая в частоте 872-960/1710-1885 МГц. Использование антенны позволяет значительно повысить качество передаваемого и принимаемого сигнала и соответственно увеличить скорость приема-передачи данных, а так же улучшить качество связи. УСТАНОВКА 1. Для установки антенны просверлить отверстие 11мм в крыше автомобиля или корпусе оборудования, вставить штырь антенны вертикально в отверстие, так чтобы металлическая часть штыря не касалась корпуса. С внутренней стороны одеть на штырь клемму оплетки с отверстием 11мм , следя за тем, чтобы клемма не касалась металлического штыря антенны, в то же время обеспечив ей хороший контакт с корпусом оборудования( при необходимости зачистить краску на корпусе), затем изнутри одеть на штырь пластиковую шайбу диэлектрика. После этого на штырь одевается клемма центральной жилы кабеля с отверстием 6мм и вся конструкция затягивается гайкой. При монтаже следует соблюдать аккуратность и следить за тем, чтобы клеммы не оторвались от кабеля. 2. Проверить, что оборудование, к которому будет подключаться антенна, выключено. 3. Убедиться, что разъем установленный на кабеле антенны соответствует разъему на оборудовании. 4. Подключить антенну при помощи разъема, установленного на кабеле антенны к оборудованию. 5. Включить оборудование. 6. Убедиться, что включенное оборудование нормально функционирует. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Рабочий диапазон частот 872-960/1710-1885МГц Усиление 5 dB Входное сопротивление 50 Ом Поляризация вертикальная 5. К.С.В. 1,9:1 6. Максимальная входная мощность 20 ВТ 7. База 24мм 8. Стандарты: GSM 900/1800 9. Длина кабеля 1,5 м 10. Тип разъема FME, SMA КОМПЛЕКТНОСТЬ В комплект поставки входят: 1. Антенна 2. Кабель c креплениием 3. Разъем УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Антенна предназначена для эксплуатации в диапазоне температур -35 до +50 градусов С. Не подвергать антенну ударам и механическому воздействию. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем правил установки и эксплуатации. Гарантийный срок 1 год со дня продажи. В случае обнаружения заводского дефекта антенна подлежит обмену |
| --- | --- |